# Закрытое акционерное общество

# «ИНТЕГРАТОР»

# ОКП  43 7291

# ПАСПОРТ

Генератор тумана

АВАРКО  ИЗИ

ТУ 4372-012-42833211-2015

- Основные сведения об изделии и технические  данные

Генератор тумана АВАРКО  ИЗИ  предназначен для быстрого заполнения помещения  туманом, что обеспечивает дезориентацию преступника и создает защиту  людей и ценностей. Основные технические характеристики приведены в Таблице 1.

Генератор тумана срабатывает от ручного нажатия (кнопки, пульта и т.п.) либо автоматически от охранной сигнализации.

Генератор тумана работает  в следующих условиях:

- Устанавливаться  внутри помещений;

- Температура окружающей среды от + 10 оС до + 30 оС;

- Установка на пол, на стену на кронштейне.

| Таблица 1 |
| --- |
| Модель | АВАРКО ИЗИ |
| Вес без цилиндров и батареи | 10 кг |
| Выброс тумана за один заход | В зависимости от типа цилиндра 50, 100, 200 м3 |
| Полный объем выброса | В зависимости от типа цилиндра 50, 100, 200м3 |
| Емкость цилиндров | 110 мл, 160 мл, 210 мл |
| Время работы без основного питания | более 1 часа |
| Термопары | 2 шт. |
| Максимальная мощность системы нагрева | 300 Вт |
| Время нагрева | 55 мин |
| Среднее потребление энергии | 3 Вт |
| Максимальное потребление тока при напряжении 12В | 100 мА |
| Средний срок службы аккумуляторов | 12 месяцев при 10 выбросах |
| Противовзломное устройство двери | Оптоволокно |
| Защита от разрушений и сдвигов | Акселерометр |

В зависимости от объема  помещения применяются следующие цилиндры:

- АВАРКО ИЗИ  В50 для помещений до 50 м3,

- АВАРКО ИЗИ В100 для помещений до 100 м3,

- АВАРКО ИЗИ В150 для помещений до 200 м3.

- Комплектность

В комплект генератора тумана АВАРКО ИЗИ  входит генератор тумана, батарея аварийного питания платы логики, инструкция и упаковка.

Цилиндры в комплект поставки не входят.

- Ресурсы, сроки службы и хранения

Срок службы изделия устанавливается не менее 5 лет.

Срок хранения 1 год в упаковке производителя в складских помещениях.

Указанные ресурсы, сроки службы и сроки хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных эксплуатационной документации.

4. Указания по эксплуатации

Указания о подготовке генератора тумана к эксплуатации и вводе его в эксплуатацию приведены в Руководстве по эксплуатации и Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию. Монтаж должны осуществлять квалифицированные специалисты, имеющие допуск___.

Сроки и мероприятия по  обслуживанию  приведены в Таблице 2.

| Таблица 2 |
| --- |
| Обслуживание системы | Срок |
| Проверка состояния всех механизмов, подвергающихся нагрузке | Ежегодно |
| Проверка функции механизма подъема цилиндров | Ежегодно |
| Проверка системы поддува сопла | Ежегодно |
| Проверка кабелей | Ежегодно |

- Сведения по утилизации

Некоторые детали данного изделия могут содержать загрязняющие окружающую среду материалы. Запрещается выбрасывать данный продукт как бытовые отходы.

Накопление и утилизация производственных отходов должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых генераторов тумана и комплектующих их изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в Руководстве по эксплуатации и Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию. Изготовитель генераторов тумана гарантирует качество и надежность эксплуатации на протяжении

24 месяцев со дня продажи  при условии соблюдения Заказчиком правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания,

- эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия.

7. Свидетельство о приемке

Изделие Генератор тумана АВАРКО ________________________________________________

изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и  признано годным  для эксплуатации.

Дата продажи: «___» _______________ 20___ г.

Подпись продавца: _________________

м.п.

С условиями гарантии согласен:____________