# Закрытое акционерное общество

# «ИНТЕГРАТОР»

# ОКП  43 7291

# ПАСПОРТ

Генератор тумана

АВАРКО  ФАСТ

ТУ 4372-012-42833211-2015

- Основные сведения об изделии и технические  данные

Генератор тумана АВАРКО  ФАСТ  предназначен для быстрого заполнения помещения  туманом, что обеспечивает дезориентацию преступника и защиту для людей и ценностей. Основные технические характеристики приведены в Таблице 1.

Генератор тумана срабатывает от ручного нажатия (кнопки, пульта и т.п.) либо автоматически от охранной сигнализации.

Генератор тумана работает  в следующих условиях:

- Устанавливаться  внутри помещений;

- Температура окружающей среды от + 10 оС до + 30 оС;

- Установка на пол, на стену или на потолок на кронштейне.

| Таблица 1 |
| --- |
| Модель | АВАРКО ФАСТ A 03 1C | АВАРКО ФАСТ A 03 2C | АВАРКО ФАСТ A 02 2C | АВАРКО ФАСТ A 01 2C |
| Вес без цилиндров и аккумуляторов | 10 кг | 11 кг | 14,7 кг | 20 кг |
| Выброс тумана за один заход | 300 м³ | 300 м³ | 600 м³ | 1800 м³ |
| Полный объем выброса | 600 м³ | 1200 м³ | 1500 м³ | 1800 м³ |
| Емкость цилиндров | 1 x 400 мл | 2 x 400 мл | 2 x 500 мл | 2х600 мл |
| Время работы без основного питания | 2 ч 30 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч 30 мин |
| Термопары | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальная мощность системы нагрева | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 500 вт |
| Время нагрева | 40+20 мин | 60+20 мин | 60+20 мин | 120 мин |
| Среднее потребление энергии | 40 Вт | 40 Вт | 45 Вт | 60 вт |
| Максимальное потребление тока при напряжении 12В | 230 мА после выброса 60 мА в дежурном режиме | 230 мА после выброса 60 мА в дежурном режиме | 230 мА после выброса 60 мА в дежурном режиме | 230 мА после выброса 60 мА в дежурном режиме |
| Средний срок службы аккумуляторов | 12 месяцев при 10 выбросах | 12 месяцев при 10 выбросах | 12 месяцев при 10 выбросах | 12 месяцев при 10 выбросах |
| Противовзломное устройство двери | Микропереключатель | Микропереключатель | Микропереключатель | Микропереключатель |
| Защита от разрушений и сдвигов | Акселерометр | Акселерометр | Акселерометр | Оптоволокно |

В соответствии от модели генератора  применяются следующие цилиндры:

- АВАРКО А 03 для моделей ФАСТ 03 1С и ФАСТ 03 2С,

- АВАРКО А 02 для модели ФАСТ 02 2С,

- АВАРКО А 01 для модели ФАСТ 01 2С.

- Комплектность

В комплект генератора тумана АВАРКО ФАСТ входит:

1) генератор тумана,

2) цилиндр – ___ шт.,

3) инструкция,

4) упаковка.

- Ресурсы, сроки службы и хранения

Срок службы изделия устанавливается не менее 5 лет.

Срок хранения 1 год в упаковке производителя в складских помещениях.

Указанные ресурсы, сроки службы и сроки хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

- Указания по эксплуатации

Указания о подготовке генератора тумана к эксплуатации и вводе его в эксплуатацию приведены в Руководстве по эксплуатации и Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию. Монтаж должны осуществлять квалифицированные специалисты, имеющие допуск.

Сроки и мероприятия по  обслуживанию  приведены в Таблице 2.

| Таблица 2 |
| --- |
| Обслуживание системы | Срок |
| Проверка состояния всех механизмов, подвергающихся нагрузке | Ежегодно |
| Проверка функции механизма подъема цилиндров | Ежегодно |
| Проверка системы поддува сопла | Ежегодно |
| Проверка кабелей | Ежегодно |

- Сведения по утилизации

Некоторые детали данного изделия могут содержать загрязняющие окружающую среду материалы. Запрещается выбрасывать данный продукт как бытовые отходы.

Накопление и утилизация производственных отходов должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых генераторов тумана и комплектующих их изделий требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в Руководстве по эксплуатации и Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию. Изготовитель генераторов тумана гарантирует качество и надежность эксплуатации на протяжении

24 месяцев со дня продажи  при условии соблюдения Заказчиком правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания,

- эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия.

- Свидетельство о приемке

Изделие Генератор тумана АВАРКО ___________________________________________

изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и

признано годным  для эксплуатации.

Дата продажи: «___» _______________ 20___ г.

Подпись продавца: _________________

м.п.

С условиями гарантии согласен:____________